## Slide 1: „Изготвяне на проект и компютърно симулиране на ново енергоефективно районно осветление на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
РЪКОВОДИТЕЛ НА РАБОТНИЯ КОЛЕКТИВ: гл. ас. д-р Младен Антонов Пройков

## Slide 2
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:
„Изготвяне на проект и компютърно симулиране на ново енергоефективно районно осветление на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.
Литературна справка за съвременното състояние и действащите Стандарти и Наредби;
Обследване на съществуващото положение;
Обследване на светлотехническите характеристики на новите светлоизточници на пазара;
Обследване на системите за управление на осветителните системи на пазара;
Създаване на компютърен 3D модел на новата осветителна система;
Изследване на светлотехническите и енергийни характеристики на различните решения;
Сравнителен анализ и окончателен избор на решение;
Списък на изследователския екип: | 
н.з., н.с., име, презиме, фамилия | Основна месторабота
гл. ас. д-р Младен Антонов Пройков | Университет „Проф. д‑р Асен Златаров” – Бургас, ФТН
доц. д-р Нели Атанасова Симеонова | Университет „Проф д‑р Асен Златаров” – Бургас, ФТН
доц. д-р Ивайло Райчев Беловски | Университет „Проф д‑р Асен Златаров” – Бургас, ФТН
доц. д-р Румен Михайлов Киров | Технически Университет – Варна, ЕФ
гл. ас. д-р. Васил Борисов Иванов | Университет „Проф д‑р Асен Златаров” – Бургас, ФТН
гл. ас. д-р Димитър Атанасов Димитров | Университет „Проф. д‑р Асен Златаров” – Бургас, ФТН
Александър Йорданов Иванов - студент | Университет „Проф. д‑р Асен Златаров” – Бургас, ФТН
Мехмед Ариф Мехмед - студент | Университет „Проф. д‑р Асен Златаров” – Бургас, ФТН
Мустафа Раза Мехмед - студент | Университет „Проф д‑р Асен Златаров” – Бургас, ФТН

## Slide 3
ИЗВОДИ
Внедряването на улично LED осветление ще доведе до: понижена консумация на електроенергия, ниски разходи за поддръжка, намаляване на светлинното замърсяване и подобрено качество на светлината на осветителната уредба;
Ефективността на осветителна уредба се доказва с нововъведените в БДС EN 13201:2016 показатели за енергийна ефективност – Dp (плътност на мощността) и De (годишна консумация на енергия). За клас Р, показателят Dp трябва да е ≤ 0,054W/lux.m2 при осветеност E ≤ 15lux. Направените светлотехнически изчисления, отговарят на това изискване, т.е. проектното решение за осветителната уредба е с добри енергийноефективни показатели;
Избрани са най – енергоефективните варианти, за различните улици и пешеходни зони:
- За улици тип 1 и 2: най – енергоефективният вариант е с осветител 12W; за улици тип 3 и 4: най – енергоефективният вариант е с осветители 17W и 20W; за улица тип 5: най – енергоефективният вариант е с осветители 20W и 26W; за пешеходните зони тип 1, 2, 3 и 4: най – енергоефективният вариант е с осветител 4,5W.
4. Избрана е система управление на уличното осветление, с цел постигане на добра енергоефективност на инсталацията. Предложената система е добър вариант, поради ниската и себестойност и добра функционалност.
5. Система за управление на уличното осветление дава възможност за автономно управление по:
предварителен график - по изгрев и залез на слънцето към текущата дата или по външен часовник:
по осветеност при използване на аналогов датчик за осветеност.
Дават възможност и за ръчно управление на системата от ЦДП при изграден такъв.

## Slide 4
ФИНАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДОГОВОР НИХ № 427 / 2019г.

## Slide 5
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИ
1. Proykov M., Energy efficiency in the modern home, Annual of “Assen Zlatarov”, University, Burgas, Bulgaria, Technical and natural sciences, Vol. XLIX, Book 1, 2020, ISSN 2603-3968.
2. Proykov M., Rehabilitation of bicycle lane lighting, Annual of “Assen Zlatarov”, University, Burgas, Bulgaria, Technical and natural sciences, Vol. XLIX, Book 1, 2020, ISSN 2603-3968.
3. Proykov M., The effect of reactive power compensation on the operation of power supply system of „ELKABEL“ LTD, Сборник доклади от годишната научна конференция на НВУ „Васил Левски” , том. 10, Технически науки, 2020, ISSN 1314-1937.
4. Proykov M., Influence of current and voltage high harmonics on the lifetime of power transformers in „PROMET STEEL“ JSC, BURGAS, Сборник доклади от годишната научна конференция на НВУ „Васил Левски” , том. 10, Технически науки, 2020, ISSN 1314-1937.
5. Ivanov V., M. Proykov Simulation and analysis of a photovoltaic system using matlab / simulink, Сборник доклади от годишната научна конференция на НВУ „Васил Левски” , том. 10, Технически науки, 2020, ISSN 1314-1937.
6. Proykov M., Modernization of the street lighting system of residential district, Annual of “Assen Zlatarov”, University, Burgas, Bulgaria, Technical and natural sciences, Vol. XLIІI, Book 1, 2019, ISSN 2603-3968.
Proykov M., Laboratory model for compensation of reactive power, Annual of “Assen Zlatarov”, University, Burgas, Bulgaria, Technical and natural sciences, Vol. XLVIІI, Book 1, 2019, ISSN 2603-3968.
8. S. Todorova, Bureva V., Angelova N., Proykov M., Programme Product for Index Matrices, International Symposium on Bioinformatics and Biomedicine, 2020, Burgas, Bulgaria
9. Todorova S., M. Proykov, Generation of electricity from sound waves, Applied Researches in Technics, Technologies and Education, Journal of the Faculty of Technics and Technologies, Trakia University, Vol. 8, No. 2, 2020, ISSN 1314-8796.